## Slide 1: Σειρά 7100 7100 Series
ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

## Slide 2
Σούστα δαπέδου
Compact floor spring
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Ένα μέγεθος σώματος για τρία μεγέθη δύναμης κλεισίματος EN 1 - 2 - 3.
Για θύρες δεξιές, αριστερές ή διπλής ενέργειας.
Κατάλληλο για πόρτες από ξύλο, μέταλλο και γυαλί.
Ιδανικό για εμπορικούς και κατοικημένους εσωτερικούς χώρους χάρη στο συμπαγές μέγεθος και τη χαμηλή δύναμη ανοίγματος (που απαιτείται από παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες).
Ευρεία γκάμα κάθετης ρύθμισης για την επίλυση προβλημάτων αδικαιολόγητης τριβής των θυρών χωρίς την ανάγκη πρόσθετων επεκτάσεων άξονα.
Άνοιγμα έως 180 ° σε αμφότερες τις μεριές με υδραυλικό έλεγχο από περίπου 135 °. Ελεύθερη περιστροφή από 135 ° έως 180 °. Hold Open σε 90 °, 105 ° ή οποιαδήποτε γωνία μεταξύ 135 ° και 180 °.
Ταχύτητα κλεισίματος ελέγχεται από δύο εύκολα ρυθμιζόμενες ανεξάρτητες βαλβίδες.
Μαλακό κλείσιμο ή ισχυρή δράση κλειδώματος για την εξασφάλιση σωστού κλεισίματος και σε κλειδαριές σκληρού κλειδώματος.
Αρχιτεκτονικά φινιρίσματα: καλύμματα από γυαλισμένο ανοξείδωτο χάλυβα, σατέν από ανοξείδωτο χάλυβα, γυαλισμένο ορείχαλκο.
Διατίθεται με ιταλικούς άξονες (standard) ή γαλλικό άξονα.
Προδιαγραφές
Τα συμπαγή ελατήρια δαπέδου EN 1-2-3 με άνοιγμα έως 180 ° και στις δύο ταλαντώσεις, σειρά MAB 7100
Features:
One body size for three closing force sizes EN 1 - 2 - 3.
Universal for right, left or double action doors.
Suitable for timber, metal and glass doors.
Ideal for commercial and residential interiors thanks to its compact size and its low opening force (required by children, elderly and disabled users).
Adjustment in all directions to solve floor level problems without taking down the door.
Wide range of vertical adjustment to solve problems of undue door friction without need of additional spindle extensions.
Opening up to 180° in both swings with hydraulic
control from approx 135°. Free rotation from 135° to 180°. Hold open at 90°, 105° or any angle between 135°
and 180°.
Closing speed controlled by two easily adjustable indipendent non critical valves.
Soft closing or powerful latching action to ensure proper closing also in case of hard-to-latch locks.
Architectural finishes: coverplates in polished stainless steel, satin stainless steel, polished brass.
Available with Italian spindle (standard) or French spindle.
Specifications
Compact floor spring forces EN 1-2-3 with opening to 180° in both swings, MAB 7100 series.
2

## Slide 3
210
222
46-51
95
12 1
7 1
240
122
105
55
Έλεγχος Κλεισίματος
Closing control
Η βαλβίδα 1 ρυθμίζει την ταχύτητα κλεισίματος από 135 ° έως 15 ° περίπου.
Κανονική Τοποθέτηση
Universal mounting
Η ίδια σούστα δαπέδου μπορεί να εγκατασταθεί σε πόρτες δεξιές, αριστερές ή διπλής ενέργειας με τη μόνη αλλαγή των αξεσουάρ
area di controllo idraulico valvola 2
area under hydraulic control of valve 2
area di controllo idraulico valvola 1
area under hydraulic control of valve 1
area di rotazione libera
free swing area
Δεξιά / Right
Διπλής Ενέργειας/ Double action
Αριστερά/ Left
All models are suitable for right, left or double acting doors by just changing the accessories.
Η βαλβίδα 2 ρυθμίζει την ταχύτητα κλεισίματος από 15 ° σε 0 °.
Στην ελεύθερη περιστροφή, η πόρτα στέκεται οπουδήποτε απελευθερώνεται και είναι τελείως μη ευαίσθητη στις ρυθμίσεις των βαλβίδων.
Valve 1 adjusts the closing speed from 135° to 15° approx.
Valve 2 adjusts the closing speed from 15° to 0°.
In the free rotation area, the door stands wherever it
is released and is totally insensitive to valves adjustments.
2
2
1
1
~135°
0
~15
~135°
~15
2 1
180°
3

## Slide 4
Σύνθεση του κωδικού
Composition of article reference
Αναγνώριση Hold Open
Hold open identification
Δύναμη
Force
Hold open
Ημερομηνία Παραγωγής
MM-AA (μήνας - χρόνος)
Date of manufacture MM-YY (month - year)
1 = 10 Nm
max.
750 x 2100
2 = 16 Nm
max.
850 x 2200
3 = 20 Nm
max.
950 x 2300
Αξεσουάρ
Accessories
Κωδικός / Code
AC 213
max. 170
Κωδικός / Code
AC 115
Αναστρέψιμος βραχίονας χάλυβα για πόρτες αλερετούρ. Ιταλικός πείρος.
Reversible bottom arm in steel for double action doors. Square Italian spindle
Κάτω χαλύβδινος βραχίονας .
Ιταλικός πείρος.
Bottom arm in steel for double action doors. Square Italian spindle.
max. 300
21
10
28
33
120
20
23 35
75
67
67
15
27
27
196
10
180
15
4

## Slide 5
Αξεσουάρ
Accessories
Κάτω χαλύβδινος βραχίονας για πόρτες αλερετούρ. Ιταλικός πείρος.
Bottom arm in steel for double action doors. Square Italian spindle.
Κωδικός/ Code
AC 50
max. 100
Κωδικός / Code
AC 2
Ορειχάλκινος κάτω βραχίονας για πόρτες αλερετούρ. Ιταλικός πείρος.
Bottom arm in brass for double action doors. Square Italian spindle.
max. 100
15
180
46
10
196
24
180
25
32
9
196
Κωδικός / Code
AC 8
max. 300
Κωδικός/ Code
AC 118
Διπλός άξονας κορυφής για πόρτες αλερετούρ. Ρυθμιζόμενο σημείο περιστροφής
.Double acting top pivot. Adjustable pivot point.
Ø 14
Διπλός άξονας κορυφής για πόρτες αλερετούρ.
.Double acting top pivot.
Ø 14
max. 170
20
25
40
6
6
90
10
10
22
132
27
101
148
40
25
10
22
13
20
13
72
7
25
3,5
5
22,5
55
42,5
Min. 44
Max. 58
10,5
114,5
40
97
Κωδικός / Code
AC 1
max. 100
Κωδικός / Code
AC 3
Κάτω αριστερός βραχίονας από φυσικό ορείχαλκο για πόρτες αλερετούρ. Ιταλικός πείρος.
Left bottom arm in natural brass for single acting doors. Square Italian spindle.
Δεξιός κάτω βραχίονας από φυσικό ορείχαλκο για πόρτες αλερετούρ. Ιταλικός πείρος.
Right bottom arm in natural brass for single acting doors. Square Italian spindle.
max. 100
9
25
165 15
Φυσική ορειχάλκινη κορυφή με ρουλεμάν για δεξιά ή αριστερή πόρτα.
Single acting top pivot in natural brass with ball bearing for right or left doors.
34
32
25
9
3
24
15 165
Επέκταση + χάλυβα 23 χιλ. Για ιταλικό πλαίσιο.
Extension +23 mm in steel for square Italian spindle.
32
34
3
24
Κωδικός / Code
AC 7
max. 100
Κωδικός / Code
AC 261
max. 300
23
Ø 30
16.5
37
6,5
105
32
34
25
15
24
24
6,5
Κωδικός/ Code
AC 583
max. 300
Κωδικός / Code
AC 384
Ανοξείδωτος πείρος για αριστερή ή δεξιά πόρτα, mm.
Top pivot in steel for left
or right doors 36 mm offset.
200
20,5
20,5
50 46 46 46
Κάτω δεξί και αριστερό βραχίονα από χάλυβα για πόρτες, απόσταση mm 36. Ιταλικό πλαίσιο.
Right and left bottom arm in steel for single acting doors, 36 mm offset. Square Italian spindle.
200
18 10
max. 300
36
50 46 46 46
33
20
56
36 56
33
6,5
6,5
20
5

## Slide 6
ASSA ABLOY Italia S.p.A si riserva di apportare in qualunque momento e senza preavviso le modifiche necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei propri prodotti. Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative.
ASSA ABLOY Italia S.p.A reservers the right at any time and without notice, the necessary modifications in order to improve and evolve the characteristics of their products. Photographs, illustrations and descriptions ought to be considered as indicative.
H001E11 / 06-2011
ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Via Bovaresa 13 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy Tel. +39 051 6812411 - Fax +39 051 827486
info@assaabloy.it - www.assaabloy.it